# Bauanleitung SimpleSwitcher 2.0
### Kurzbeschreibung
Die Schaltung erzeugt auf Tastendruck Stellbefehle für DCC Magnetartikel. Damit lassen sich kleine Module mit Standard DCC Komponenten ausrüsten und für mobile Anwendung (Modulanlage bei Austellung) mit einem kleinen Stellpult steuern, gleichzeitig aber auch in größere Anlagen integrieren (Automatische Steuerung zuhause)

Herz der Schaltung ist ein Mikrocontroller der ATMEGA Serie von Atmel. Für die PC Anbindung wird die klassische Schaltung mit dem MAX232 verwendet, Endstufe für die Ausgabe des DCC Signals ist ein L298 damit auch etwas Last auf dem Signal möglich ist.

Über eine PC Oberfläche kann jeder Taste mehrere Magnetartikel zugeordnet werden. Dazu ist eine serielle Schnittstelle (USB-RS232-Adapter falls nicht direkt vorhanden) notwendig.
### Schaltplan:

Beim Aufbau der Schaltung werden die Bauteile der Bauhöhe nach gestaffelt eingebaut. Bei fast allen Bauteilen ist auf die Polung zu achten.

Bei Platinen ohne Bestückungsaufdruck bitte darauf achten das die Bauteile auf die richtige Seite kommen!

Vor dem Einsetzen der IC's das Kapitel Inbetriebnahme lesen!

Viel Glück!
### Bestückungsliste:
Nr. im Plan	Bauteilbeschreibung	Pol?	Reichelt Best.Nr.
R1, R2, R4	Widerstand 330 Ohm, 1/4W	Nein	1/4W 330
R3	Widerstand 10k, 1/4W	Nein	1/4W 10K
RL1, RL2	Drahtbrücke	Nein
IC1	IC-Fassung 28pol	Ja	GS 28-S
IC3	IC-Fassung 16pol	Ja	GS 16
RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk 6pin, 5x 330 Ohm / (andere Werte möglich, nur Pullup)	Ja	SIL 6-5 330
C3, C9, C10, C13	Keramik Kondensator 100n	Nein	Z5U-2,5 100N
LED1	LED Rot, 15mA	Ja	LED 3MM RT
IC5 (optional)	Resetcontroller ZM33064C (Ersatz? Ohne?)	Ja	n.a.
B1	Gleichrichter, 40V, 1.5A	Ja	B40C1500RUND
C5, C6, C7, C8	Tantal oder Elko, 1uF, min. 25V (siehe Datenblatt!!)	Ja	TANTAL 1,0/35
S1 (optional)	Printtaster, Omron (passt?)	Nein	TASTER 3301
SV2 (optional)	Pfostenleiste, 3pol, einreihig	Nein	SL 1X40G 2,54
SV4	Pfostenleiste, 10pol, zweireihig	Nein	SL 2X40G 2,54
X1, X2, X3, X5, X6	Klemmen 2pol	Nein	AKL 057-02
X7	Klemmen 10pol	Nein	AKL 101-10 oder / 5x AKL 057-02
C1	Elko, 63V, 470uF	Ja	RAD 470/63
C2	Elko, 35V 100uF	Ja	RAD 10/35
F1	Halbleitersicherung, 0.5/1A	Nein	PFRA 050
X4	Sub-D, Print, gewinkelt, 9pol / WELCHE???	Ja	D-SUB BU 09US / D-SUB BU 09EU
IC4	Festspannungsregler 7805 5V, 1A	Ja	µA 7805
IC1	Mikrocontroller ATMEGA8-P / (größere Version??)	Ja	ATMEGA 8-16 DIP / (ATMEGA 168-20DIP)
IC2	L298	Ja	L 298
IC3	MAX232 (genauer Typ?)	Ja	MAX 232 CPE

### Korrekturen:
Am IC MAX232 zusätzlicher Block Kondensator VCC-GND zu Störungsunterdrückung

### Inbetriebnahme

Der Controller arbeitet mit 5V, damit ist die Versorgungsspannung nur durch die gewünschte Digitalspannung definiert. Üblich sind 11-14V~ Wechsel- bzw. 15-20V Gleichspannung. In Verbindung mit Servo-Controller Bausteinen ist es ratsam eher an die untere Grenze zu gehen oder diese komplett separat zu versorgen.

Vor dem Einsetzen der IC's in die Sockel prüfen ob die Versorgungsspannung (Pin 7, Pin 8) am Sockel für den ATMEGA 5V beträgt. Alternativ gemessen über C2.

Dann die IC's einsetzen. Im unprogrammierten Zustand sollte die LED beim Einschalten dreimal blinken und dann erlöschen. Wird ein Eingang betätigt blinkt die LED bis die Fahrstufe abgearbeitet ist.

Zum Testen der Kommunikation mit dem PC die Schaltung an einen freien seriellen Port des PCs anschließen und die Software starten. Die Software sucht automatisch auf allen vorhandenen COM-Ports und verbindet sich mit der Hardware.

### Ansicht von der Bestückungsseite

### Ansicht von der Lötseite

### Kalkulation
Artikel-Nr.	Bezeichnung	WG	Menge	Einzelpreis incl. MwSt.	Gesamtpreis incl. MwSt.
µA 7805	Spannungsregler 1A positiv, TO-220	1	1	0,29 €	0,29 €
L 298	Driver, Multiwatt-15 = L 298N	1	1	2,15 €	2,15 €
ATMEGA 8-16 DIP	ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28	1	1	2,60 €	2,60 €
AKL 101-10	Anschlussklemme 10-polig, RM 5,08	1	1	0,95 €	0,95 €
AKL 057-02	Anreihklemme 2-polig, RM5,08	1	5	0,28 €	1,40 €
1/4W 330	Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 330 Ohm	1	3	0,10 €	0,31 €
1/4W 10K	Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm	1	1	0,10 €	0,10 €
GS 28-S	IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt	1	1	0,080 €	0,08 €
GS 16	IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt	1	1	0,080 €	0,08 €
SIL 6-5 330	Widerstands-Netzwerk, 5Wid./6Pins, 330 Ohm	1	2	0,080 €	0,16 €
Z5U-2,5 100N	Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 20%	1	4	0,040 €	0,16 €
LED 3MM RT	LED, 3mm, Low Cost, rot	1	1	0,060 €	0,06 €
B40C1500RUND	RUND-GLEICHRICHTER	1	1	0,15 €	0,15 €
TANTAL 1,0/35	Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 1,0µF/35V	1	4	0,14 €	0,56 €
TASTER 3301	Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V, vertikal	1	1	0,090 €	0,09 €
SL 1X40G 2,54	40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54	1	1	0,15 €	0,15 €
SL 2X40G 2,54	2x40pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54	1	1	0,27 €	0,27 €
RAD 470/63	Elektrolytkondensator, 13x25mm, RM 5,0mm	1	1	0,14 €	0,14 €
RAD 10/35	Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm	1	1	0,040 €	0,04 €
PFRA 050	Rückstellende Sicherungen, max. 40A-60V, 4,0s	1	1	0,31 €	0,31 €
D-SUB BU 09US	D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2	1	1	0,29 €	0,29 €
MAX 232 CPE	RS232-Driver, DIL-16	1	1	0,41 €	0,41 €

Warenwert Bauteile					10,75 €
Platine					20,00 €
Verpackung & Versandkosten					5,00 €

Gesamtpreis					35,75